## Slide 1: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ENERJİ
ELEKTRİK

## Slide 2: Yönetici Özeti
Ülkemizin;
Elektrik Enerjisi Üretim Santralleri Kurulu güç 87.240 MW (Enerji Bakanlığı) ve yıllık fiili enerji tüketimi 292.003.542,76 MWh olmuştur. (TUİK – 2017 verileri) 25.107.785 TEP
Ham petrol ithalatı 25.766.549 Ton (TÜİK – 2017 verileri)
  Motorlu kara taşıtları sayısı, 2017
    Toplam-22 218 945
    Otomobil-12 035 978
    Minibüs-478 618
    Otobüs-221 885
    Kamyonet-642 625
    Kamyon-838 718
    Motosiklet-3102 800
    Özel amaçlı taşıtlar-60 099
    Traktör-1838 222
    Kullanılan yakıt türüne göre motorlu kara taşıt sayısı, 2017
    Toplam-22 218 945
    Benzin-6 321 658
    Dizel-11102 943
    LPG- 4 705 599
    Bilinmiyor(1)-88 745
    Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü
Doğalgaz ithalatı 55.250.000.000 metreküp (TÜİK – 2017 verileri) 45.581.250 TEP
TOPLAM YILLIK TÜKETİM 96.455.584 TEP (603 $/Ton Eylül 2018)
58.162.717.152 $
ÇOK GİZLİ

## Slide 3: ENERJİ SANTRALLERİNİN KAPASİTE FAKTÖRÜ (İlk yatırım ve birim enerji üretim maliyeti)
Santral tipi | Yerel/Dışa bağımlı | Kapasite Faktörü (%) | İlk yatırım maliyeti ($/kW) | Birim enerji üretim maliyeti (cent/kWh)
Doğalgazlı termik santral | Dışa bağımlı | 85-90 | 500-1,300 | 3.6-10.6
Linyitli termik santral | Yerel | 50-85 | 2,000-3,000 | 4.6-12.0
İthal kömürlü termik santral | Dışa bağımlı | 50-85 | 1,500-2,500 | 4.5-8.8
Hidroelektrik santral | Yerel | 30-45 | 1,900-2,600 | 2.7-3.5
Nükleer santral | Yerel/Dışa bağımlı | 85-95 | 2,500-5,000 | 3.0-8.2
Rüzgâr enerji santralı (Yükseklik: 30 m ve hız: 8.5 m/s) | Yerel | 25-45 | 1,200-2,500 | 5.1-14.6
Jeotermal enerji santralı | Yerel | 80-90 | 1,700-4,000 | 3.3-4.0
Güneş enerji santralı (Fotovoltaik pil) | Yerel | 20-25 | 4,000-8,000 | 12.3-24.5
Biyokütle enerji santralı | Yerel | 80-90 | 2,000-3,500 | 4.8-8.0
ESMA Enerji Santrali | Yerel | 99 | 900-2500 | 1-3
ÇOK GİZLİ

## Slide 4: NEDEN ELEKTRİK?
Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük bir bölümü elektrik enerjisidir. Evlerde ve iş yerlerinde elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirerek, aydınlatma amacıyla kullanmaktayız.
Elektriği ısı enerjisine kolayca çevirebilen, elektrik ocakları ve sobaları kullanılmaktadır. Yine elektrik enerjisinden yararlanılarak çeşitli iklimlendirme cihazları ve klimalardan yaygın bir şekilde faydalanılmaktadır.
ÇOK GİZLİ

## Slide 5
En ileri düzeydeki haberleşme cihazlarının çalıştırılmasında elektrik enerjisinden yararlanılır. Radyo, televizyon, sabit-mobil telefon, hesap makineleri ve bilgisayar gibi birçok cihaz, elektrik enerjisinden başka bir enerji çeşidi ile çalışmazlar.
Yine evlerde bulunan süpürge, çamaşır, bulaşık makinesi ve diğer birçok küçük cihazlarda mekanik enerjinin elde edilmesinde, elektrik motorlarının kullanılması kaçınılmazdır.
Elektrik motorlarının diğer motorlara göre daha küçük boyutta yapılabilmesi çalıştırılıp durdurulmasının basit bir anahtarla mümkün olması, özel bir bakım gerektirmemesi ve sessiz çalışmaları, ev cihazlarında elektrik enerjisinin kullanılmasının en önemli nedenlerindendir.
ÇOK GİZLİ

## Slide 6
Elektriğin sanayide kullanılma yerleri de sayılmayacak kadar fazladır. Elektrik makinelerinin verimlerin yüksek olması, yani kaybın minimum olması, kumandalarının kolaylığı ve yapılarının basit olması, diğer enerji makineleri yanında ön sırayı almalarına neden olmuştur.
Elektrik enerjisinin ısı etkisinin diğer bir uygulama alanı da endüksiyon fırınlarıdır. Bu fırınlarda ısı enerjisi, ısıtılacak olan maddenin her yerinde aynı ölçüde meydana getirildiğinden, her yeri aynı anda pişer veya ergir. Örneğin bir endüksiyon fırınında pişen ekmeğin, her tarafı aynı anda ısınıp pişeceğinden kabuk oluşmaz. Bunlara evlerde kullandığımız mikrodalga fırınlarını da örnek gösterebiliriz.
ÇOK GİZLİ

## Slide 7
Kullanılacağı yere kadar en az kayıp ile götürülebilen en uygun enerji elektrik enerjisi olup, yine diğer enerji çeşitlerine en kolay çevrilebilende elektrik enerjisidir.
Elektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisi, binlerce kilometre uzaklıktaki yerleşme merkezlerine, iletim hatları ile kolayca iletilebilir. Kullanma amacına uygun olarak mekanik, ısı veya ışık ve kimyasal enerjilere kolaylıkla çevrilir.
Elektrik enerjisi, akümülatörlerde kimyasal enerjiye dönüştürülerek depo etme olanağı bulunduğu gibi, küçük de olsa, elektik enerjisi kondansatörlerde de doğrudan depo edilebilir.
ÇOK GİZLİ

## Slide 8
Elektrik enerjisinin kimyasal etkisinden yararlanılarak, madenler üzerindeki yağlar gibi istenmeyen maddeler temizlenir. Maddelerin kaplanması ile ilgili bir dal olan galvonoteknik ve son zamanlarda gelişen galvonoplastik ile elektroliz yoluyla saf maden elde etme sanayileri, elektriğin kimyasal alandaki uygulamalarının başlıcalarıdır.
İşte bu kadar geniş bir uygulama ve kullanım alanına sahip olan elektrik enerjisini, kara, hava ve deniz araçlarında da petrol veya gaz yerine tam fonksiyonel olarak kullanılması çalışmaları ise bütün dünyada hızla devam etmektedir.
Özellikle insanlı-insansız her türlü hava, kara ve deniz araçlarında elektrik enerjisinin kullanılmaya başlanması bir devrim niteliğindedir. Ancak burada temel sıkıntı bataryadır.
ÇOK GİZLİ

## Slide 9: ELEKTRİK ENERJİSİ VERİLERİ 2017 (EPDK)
Konu Başlığı | Birim | 2016 Yılı Değeri | 2017 Yılı Değeri | Değişim (%)
Lisanslı Kurulu Güç | MWe | 77.563,44 | 81.563,32 | 5,16
Lisanslı Üretim* | MWh | 272.563.626,49 | 292.574.578,09 | 7,34
En Yüksek Ani Puant | MW | 44.734 | 47.660 | 6,54
En Düşük Ani Puant | MW | 17.448 | 18.336 | 5,09
Lisanssız Üretim** | MWh | 1.137.871,75 | 3.031.558,05 | 166,42
Lisanssız Kurulu Güç | MWe | 1.048,21 | 3.173,32 | 202,74
YEKDEM Üretim*** | MWh | 45.830.502,47 | 50.530.722,34 | 10,26
YEKDEM Ödeme Tutarı | TL | 10.796.370.753,89 | 13.869.601.064,94 | 28,47
Ortalama YEKDEM fiyatı | TL/MWh | 235,57 | 274,66 | 16,59
YEKDEM Ek Maliyeti**** | TL/MWh | 18,82 | 23,84 | 26,67
Fiili Tüketim | MWh | 277.522.012,26 | 292.003.542,76 | 5,22
Faturalanan Tüketim | MWh | 212.328.766,43 | 225.713.528,13 | 6,30
Tüketici Sayısı | Adet | 41.030.690 | 42.514.836 | 3,62
İthalat | MWh | 6.400.129,12 | 2.729.060,87 | -57,36
İhracat | MWh | 1.442.081,65 | 3.300.096,20 | 128,84
Ağırlıklı Ortalama PTF | TL/MWh | 148,32 | 168,12 | 13,35
Ağırlıklı Ortalama SMF | TL/MWh | 139,80 | 164,78 | 17,87
1. 2017 yılı sonu itibariyle iletim sisteminde 1.234 adet trafo merkezi, 193.961 MVA kapasiteli 2.164 adet trafo bulunmaktadır. |  |  |  | 
2. 2017 yılı sonu itibariyle iletim hatlarının uzunluğu 66.285 km’dir. |  |  |  | 
3. 2017 yılında iletim şirketi tarafından 2,6 milyar TL yatırım yapılmıştır. |  |  |  | 
4. 2017 yılında iletim sistemi kayıp oranı ise %2,09 olarak gerçekleşmiştir. |  |  |  | 
ÇOK GİZLİ

## Slide 10: PETROL 2017
Üretimde 2017 yılında 2016 yılına göre:
Toplam rafineri üretimi %0,72 artarak 28.937.115 ton,
Motorin türleri üretimi %8,48 artarak 10.395.069 ton,
Benzin türleri üretimi %5,06 artarak 5.360.216 ton,
Havacılık yakıtları üretimi %7,81 artarak 4.837.246 ton,
Denizcilik yakıtları üretimi %8,21 azalarak 2.154.285 ton,
Diğer ürünler üretimi ise %16,64 azalarak 6.258.144 ton olarak gerçekleşmiştir.
İthalatta 2017 yılında 2016 yılına göre:
Toplam ithalat %6,43 artarak 42.653.421 ton,
Ham petrol ithalatı %3,24 artarak 25.766.549 ton,
Motorin türleri ithalatı %8,67 artarak 13.455.723 ton,
Fuel Oil türleri ithalatı %28,78 azalarak 828.758 ton,
Havacılık yakıtları ithalatı %42,31 azalarak 196.896 ton,
Diğer ürünler ithalatı %97.80 artarak 2.404.283 ton olarak gerçekleşmiştir.
İhracatta 2017 yılında 2016 yılına göre:
Toplam ihracat %4,06 artarak 10.081.991 ton,
Benzin türleri ihracatı %9,67 artarak 3.167.398 ton,
Motorin türleri ihracatı %226,39 artarak 233.060 ton,
Havacılık yakıtları ihracatı %6,64 artarak 3.762.885 ton olarak gerçekleşmiştir.
ÇOK GİZLİ

## Slide 11: PETROL 2017
Yurt İçi Satışlarda 2017 yılında 2016 yılına göre:
Toplam yurt içi satışlar %6,52 artarak 28.460.979 ton,
Benzin türleri satışları %3,10 artarak 2.303.254 ton,
Motorin türleri satışları %8,26 artarak 24.166.321 ton,
İhrakiye* Satışlarında 2017 yılında 2016 yılına göre:
Toplam ihrakiye satışları %14,01 artarak 3.725.842 ton,
Havacılık yakıtları satışları %4,43 azalarak 1.262.517 ton,
Denizcilik yakıtları satışları %30,66 artarak 1.932.582 ton,
Motorin türleri satışları ton%17,48 artarak 438.673 olarak gerçekleşmiştir.
Transit Rejime Tabi Teslimlerde 2017 yılında:
Motorin türlerinde 357.808 ton akaryakıt ve 49.773 ton ihrakiye teslimi,
Denizcilik yakıtlarında 18.835 ton akaryakıt ve 1.891.362 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.
Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.
* İhrakiye: Ülkenin karasuları ve/veya karasuları bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava meydanlarında yerli ve yabancı uçaklara vergili veya vergisiz sağlanan akaryakıtı ve madeni yağ
ÇOK GİZLİ

## Slide 12: DOĞALGAZ 2017
İthalat
2017 yılında, 55.249,95 milyon Sm3 doğal gaz ithal edilmiştir. Doğal gaz ithalatı 2016 yılına kıyasla %19,20 oranında artmıştır. 2017 yılında, ithalat %51,93’lük payla en fazla Rusya’dan yapılmıştır.
2017 yılında 10.765,28 milyon Sm3 LNG (Uzun Dönemli ve Spot) ithalatı yapılmış olup, söz konusu miktar toplam ithalatın %19,48’idir.Toplam LNG ithalatının %37,79’luk bölümü Spot LNG ithalatı olup, geri kalan kısmı BOTAŞ tarafından Cezayir ve Nijerya’dan ithal edilen uzun dönem sözleşmeli ithalat miktarı oluşturmaktadır.
Tüketim
26/01/2017 tarih ve 6884 sayılı Kurul Kararı ile 46.029.977.218 Sm3 olarak tahmin edilen 2017 yılı ulusal doğal gaz tüketim miktarı %15,87 sapmayla 53.857.136.920,39 Sm3 olarak gerçekleşmiştir.
2017 yılında, 648,01 milyon Sm3 LNG, ulusal iletim şebekesi kullanılmadan doğrudan tüketiciler tarafından tüketilmiştir. Söz konusu miktarın toplam ulusal doğal gaz tüketimi içindeki payı % 1,20 olarak hesaplanmıştır.
2017 Yılı Aralık Ayı Sonu İtibariyle Doğal Gaz Piyasası Genel Görünümü(Milyon Sm3)
Üretim | İthalat | Yurtiçi Satış (Tüketim) | İhracat | TOPLAM ARZ (Üretim + İthalat) | TOPLAM TALEP (Yurtiçi Satışlar + İhracat)
354,14 | 55.249,95 | 53.857,14 | 630,67 | 55.604,09 | 54.487,81
ÇOK GİZLİ

## Slide 13: DOĞALGAZ 2017
Şehir İçi Doğal Gaz Dağıtımı
2017 sonu itibariyle; doğal gaz dağıtım lisansı almış şirketlerce gerçekleştirilen toplam yatırım tutarı(işletme giderleri ve KDV hariç), bir önceki yıla oranla %15,24 artarak 15.119 milyon TL’ye ulaşmıştır. İnşa edilen toplam çelik hat uzunluğu bir önceki yıla göre %11,37 artarak 12.326 km’ ye ayrıca polietilen boru hatlarının uzunluğu(Servis hattı uzunluğu hariç)’ da bir önceki yıla göre %9,24 artışla toplamda 81.478 km’ye ulaşmıştır.
2017 yılı sonu itibariyle doğal gaz dağıtım lisansı sahibi şirketlerin doğal gaz hizmeti götürdüğü toplam abone sayısı bir önceki yıla göre %9,96 artarak 13.572.231’e; serbest tüketici sayısı ise %10,48 artışla yaklaşık 551.987’e ulaşmıştır.
2017 yılı doğal gaz dağıtım lisansı sahibi şirketlerin abone statüsündeki müşterilerinin doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre %15,19 artarak 13.081,67 milyon Sm3’e; serbest tüketici statüsündeki müşterilerinin doğal gaz tüketimi ise bir önceki yıla oranla %13,63 artarak 8.191,16 milyon milyon Sm3’e ulaşmıştır.
ÇOK GİZLİ

## Slide 14: TÜRKİYE TÜM ENERJİ İHTİYACINI ELEKTRİKLE KARŞILASA
ÖZET: Güneş ve rüzgar ile tüm enerji ihtiyaçlarımızı karşılayabilir miyiz? Uzun zamandır birçok tartışmada güneş fiyatının rekor düşüşü ile tüm enerji ihtiyaçlarını karşılayabileceği, temiz bir dünyaya hızla geçilebileceğine dair söylemleri duyuyoruz.
Bu Q raporunda, öncelikle Türkiye’nin tüm enerji talebinin elektrik cinsinden karşılığı ele alınacak, sonrasında ise bu miktarın karşılanması için ne kadar güneş ve rüzgar kaynağına ihtiyacımızın olacağı hesaplanmaya çalışılacaktır. Güneşten hidrojen üretimi daha verimsiz olacağından, elektriğin ısı olarak kullanılmasına değinilecektir.
Dünya Enerji Konseyi Türkiye Quant Çalışma Grubu Q29– Temmuz 2018
ÇOK GİZLİ

## Slide 15
YÖNTEM: İlk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının denge tablosu konsolide edilerek daraltılmıştır. Miktarların aynı tutulduğu bir tablo oluşturulmuş, ancak, arabalarda elektrik kullanılması halinde bugünkü ulaştırma talebinin 5’te 1’i kadar enerjiye ihtiyaç olacağı öngörüldüğü için ulaştırma kısmındaki enerji rakamının % 20'si alınmıştır.
İçten yanmalı motorlardaki düşük verim yerini elektrikli motorların yüksek verimine bırakacaktır. Bu konsolidasyon yapılırken, tarım sektörü ve enerji dışı hammadde kullanım kısımları hesaplamalardan çıkarılmıştır.
ÇOK GİZLİ

## Slide 16
KISA ANALİZ: Tüm enerji talebimizi elektrikten karşılamak istersek, bugünkü elektrik üretimimizin 3 katı kadar üretime ihtiyacımız olacaktır. Bu elektriği Türkiye gibi büyük bir coğrafyada bir uçtan bir uca taşımak zorunda kalabileceğimiz de düşünülürse kayıplar çok daha yüksek olacaktır.
Tüm enerji talebimizin elektrik karşılığı 2016 yılı için 841 TWh, yani 841 milyar kWh iken; muhtemelen 2017 yılı için de bunun %7 fazlası 900 TWh civarında olacaktır.
Peki bu enerjinin hepsini güneşten karşılamak mümkün müdür? Örneğin 2050 yılında 100 TWh hidro, 15 TWh jeotermal, 100 TWh de rüzgar olacağını tamamen sanal olarak öngörebilsek bile güneşe kalan kısım, 626 TWh olacaktır. Bu rakama enerji talep artışları dahil değildir.
ÇOK GİZLİ

## Slide 17
Hiç depolama kullanılmadığı durumda, ortalama 1200 saat yıllık kapasite faktöründen 521.324 MW güneş kurulu gücüne ihtiyaç vardır. Bu rakam bugünkü toplam elektrik kurulu gücümüzün 6 katına eşittir.
Türkiye elektrik üretim sektörü yılda 7-8 milyar $ yatırım çekiyor olsa ve güneş santrallerinin hatlar hariç maliyeti 0,8 milyon $/MW kabul edilse, sadece güneş için bile 417 milyar $ yatırıma ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. En az bunun yarısı kadar da depolama yatırımı gerekeceği öngörülebilir.
417 milyar $ güneş üretim yatırımını gerçekleştirmek için ise 50 yıl gerekecektir. Hatların yapılmasını da düşünürsek bu rakam 1,2 katına çıkarak 60 yıla ulaşabilir.
ÇOK GİZLİ

## Slide 18
Her şeyi güneş ve rüzgar enerjisi ile sağlamak için ihtiyaç duyulan yatırım ise, mevcut kurulu güç ve teknoloji ile -bu yatırımların ömrünün 25-30 sene olduğu düşünüldüğünde- inanılmaz rakamlara çıkmaktadır.
Bu yorumlara bakılarak, daha fazla güneş ve rüzgar kaynaklı santral yapılmaması gerektiği veya yapılamayacağı anlaşılmamalı, aksine ekonomik olduğu sürece yapılabildiği kadar yapılmalıdır. Fakat, elektrik sisteminin teknolojik limitlerine sanıldığından daha erken gelinebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.
ÇOK GİZLİ

## Slide 19
SONUÇ: Bir şeyin mümkün olması ile bir şeyin yapılabilir olması her zaman aynı olmayabilir. Mesela Jules Verne’in aya seyahati 1865 yılında yazılmış; aya ilk insanlı yolculuk ise 1969 yılında gerçekleştirilebilmiştir.
Bir iktisatçıya göre konu sadece birim fiyat, maliyet olarak görülürken, bir mühendis için önemli detay teknolojinin varlığı, ekonomik olması ve imkan verebilirliğidir.
Türkiye tüm enerjisini elektrikle sağlasa, 2017 yılı enerji talebi baz alındığında 900 TWh, 2017 üretiminin 3 katı kadar, elektrik üretimine ihtiyaç olduğu görülmektedir.
ÇOK GİZLİ

## Slide 20: KONUNUN ÖNEMİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Özelleştirme İdaresi Başkanı Mehmet Bostan ve Başbakanlık Yatırım ve Destek Ajansı Başkanı Arda Ermut ile enerji yatırımlarının görüşülmesi için Çin'e gitti.
Çin'de yaptığı değerlendirmelerde elektrik üretim kapasitemizin de artmasına değinen Bakan Albayrak, "Şu anda 73 bin megavatlık kurulu kapasitemiz var. Bunun yüzde 70’ini özel sektör, kalanını kamu üretiyor. Türkiye’nin yüzde 3-4 dolayında seyreden büyüme temposu var. Elektrik üretim kapasitemizde de artış bu düzeyde. Oysa Türkiye’nin daha fazla kurulu güce ihtiyacı var. 10 yıl içinde 50 bin megavatlık yeni kapasite yaratmamız gerekiyor. Bu dönemde enerji için 100 milyar dolarlık yatırım gündeme gelecek" dedi.
NOT: Bu ay itibariyle kurulu güç kapasitemiz 87.240 MW olmuştur.
ÇOK GİZLİ

## Slide 21: TÜRKİYE KURULU GÜÇ: 87.240 MWh
Ülkemiz bu kurulu gücün yaklaşık yarısını (43.620) MWh aktif olarak kullanmaktadır. Kalan yarısı tamir, bakım vb. benzeri nedenlerle üretime dahil olamamaktadır. Kısacası enerjide ülkemizin kurulu enerji üretim kapasitenin en fazla % 50’si kullanılmaktadır.
ESMA sistemi oldukça az oranda bakım/onarım ve tamir gerektirdiğinden, kurulu güç kapasitesinin kullanım oranı % 99’a varmakta ve sabit yatırım tutarı klasik sistemlere göre % 50 daha ucuz olmaktadır.
Bunun yanı sıra sabit yatırım yerlilik oranı % 70 olup, alternatör dinamo vb. gibi bazı aksamların çok kısa bir süre içerisinde (En fazla 1 yıl) yerli üretilmesiyle bu oran % 99’a varacaktır. % 1’lik oran Elektronik kart entegre devreleri vb. elektronik malzemeler nedeniyledir.
ÇOK GİZLİ

## Slide 22
Konut ve Sanayi tesislerinin yanı sıra ulaşım (Hava, Kara ve Deniz araçları) başta olmak üzere pek çok diğer sektör yoğun bir biçimde elektrik enerjisi kullanacak, zaman içerisinde bu kullanım tamamen BİREYSELLEŞTİRİLEREK elektrik-doğalgaz vb. iletim nakil hatları kayıpları sıfırlanacaktır.
Fosil yakıtlar ve Nükleer Enerjiye dayanmadan tamamen temiz olarak Elektrik enerjisinin yoğun bir biçimde üretimi sonucu ÇEVRE konusunda neredeyse sıfıra yakın bir emisyon değeri yakalanacaktır.
Enerji aynı zamanda üretim ve istihdam demektir. Enerjide bağımsızlık, çok etkili bir organizasyonla bir ülkeye mükemmele yakın bir fayda ve katma değer sağlar. Bu organizasyonda 2016 yılından beri yapılan etkili bir çalışmayla tamamlanmıştır.
ÇOK GİZLİ